## Slide 1: DSP Lab2. – LTI System, Convolution and Frequency Response
班級：電子三甲
學號：106360107
姓名；謝杰勳

## Slide 2: 輸入音檔之波形與頻譜

## Slide 3: 讀入原始音檔
音訊名稱：input.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：3.7266 sec

## Slide 4: 系統之脈衝響應 h[n]

## Slide 5: 系統之頻率響應 H()

## Slide 6: Freqz

## Slide 7: Conv

## Slide 8: Ideal Delay
Delay time nd = 2 sec

## Slide 9: Moving average
Moving Window M = 20

## Slide 10: Accumulator

## Slide 11: Forward difference

## Slide 12: backward difference

## Slide 13: 輸出訊號之波形與頻譜

## Slide 14: Ideal Delay
輸出音訊名稱：y1.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：5.7267 sec

## Slide 15: Moving average
輸出音訊名稱：y2.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：3.729 sec

## Slide 16: Accumulator
輸出音訊名稱：y3.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：3.7266 sec

## Slide 17: Forward difference
輸出音訊名稱：y4.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：3.727 sec

## Slide 18: backward difference
輸出音訊名稱：y5.wav 取樣頻率：8000 samples / sec 音訊長度：3.727 sec

## Slide 19: 觀察不同LTI系統對信號產生之影響
Ideal Delay 理想延遲: 此濾波器的頻率響應中，大小不變而只有相位改變，造成通過訊號只有延遲時間而不改變原本訊號。
Moving Average 移動平均器: 此濾波器的頻率響應中，能量大小於直流位置為0dB，越高頻部分有衰減，並在特定頻率中造成零點，此濾波器有如低通濾波器。
Accumulator 累加器: 此濾波器的脈衝響應理想為時間無限長的unit step function，但實際上輸出時間範圍只須與原輸入訊號之時間相同，後半部分之輸出訊號不應存在。於頻率響應中觀察此濾波器有如低頻放大整形濾波器。

## Slide 20: 觀察不同LTI系統對信號產生之影響
Forward Difference 前項差分: 此濾波器的頻率響應中，能量於低頻位置為零點，越高頻部分越接近0dB，因此此濾波器有如高通濾波器。
Backward Difference 後項差分: 此濾波器與前項差分之輸出訊號大致相同，但在頻率響應中只有相位的不同，此濾波器如同高通濾波器。